Romana 501.52.01  «Брусья»

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1900 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 1250 |
|  | Высота (H) | 1400 |
| Вес нетто, кг, не более | 77 |
| Возраст занимающихся | от 14 лет |
| Нагрузка на комплекс, кг, не более | 300 |
| Количество одновременно занимающихся, не более | 3 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Спортивное оборудование входит в комплекс «Воркаут», наряду с другими спортивными элементами устанавливается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках для пользователей от 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий. Изделия могут эксплуатироваться круглогодично.

Конструкция:

Брусья представляют собой устойчивую конструкцию, обладающую высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Выполнена из горячекатаной или холоднокатаной трубы Ø48±2 мм. Поручни расположены на высоте 1400 мм. от уровня поверхности площадки. Изделие цельносварное, поставляется в готовом виде. Длина рабочей поверхности 1800 мм. Расстояние между поручнями 550±50 мм.

Монтаж комплекса должен производиться путем бетонирования стоек в грунт.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4900*4250 мм. Над зоной безопасности, должно быть свободное пространство на высоту 5,3 метра, т.е над ней не должно быть ни веток, ни элементов других конструкций.

Зона безопасности: