Romana 501.51.01  «Брусья»

| Romana 501.51.01 |
| --- |
| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 2400 |
|  | Ширина (B) | 510 |
|  | Высота (H) | 1550 |
| Вес нетто, кг, не более | 70 |
| Возраст занимающихся | от 14 лет |
| Нагрузка на комплекс, кг, не более | 150 |
| Количество одновременно занимающихся, не более | 3 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Спортивное оборудование входит в комплекс «Воркаут», наряду с другими спортивными элементами устанавливается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках для пользователей от 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий. Изделия могут эксплуатироваться круглогодично.

Конструкция:

Спортивное оборудование должно представлять собой сварную конструкцию, состоящую из двух попарно установленных стоек и четырех перекладин, соединяющих данные скобы посредством сварки. Монтаж комплекса должен производиться путем бетонирования стоек в грунт.

Состоит из:

- двух перекладин из трубы 42.3х2,8 мм, в виде П-образной скобы габаритами 2400х1154 мм. Установлены на расстоянии 458 мм по осям между друг другом;

- между ними приварены 4 скобы из трубы 33,5х2,8 мм габаритами 500х400 и 500х250 мм, концы которых обжаты. Приварены на расстоянии 600 мм друг от друга.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3500*3400 мм. Над зоной безопасности, должно быть свободное пространство на высоту 5,3 метра, т.е над ней не должно быть ни веток, ни элементов других конструкций.

Зона безопасности: